Configuration américaine :

-Pour faire monter ou descendre le store, appuyez brièvement sur les boutons ▲ ou ▼ de votre télécommande RTS

-Pour arrêter le store, appuyer sur le bouton ■ de votre télécommande RTS

-Pour orienter les lames du store, maintenez appuyer les boutons ▲ et ▼ de votre télécommande RTS

Configuration européenne :

-Pour faire monter ou descendre le store ; appuyer plus de 2s sur les boutons ▲ ou ▼ de votre télécommande RTS

-Pour arrêter le store, appuyer brièvement  sur le bouton ■ de votre télécommande RTS

-Pour orienter les lames du store, appuyer brièvement sur les boutons ▲ et ▼ de votre télécommande RTS

changer de configuration :

-La configuration peut être changée en appuyant plus de 5s sur le bouton ■ de votre télécommande RTS après chaque mise sous tension du récepteur. Le store bouge légèrement vous indiquant ainsi que la configuration a bien été changée