Paramétrage de fonctionnement

C1	commande Axroll doit être dans cette phase (phase initiale)

(

Paramètre		Valeur 		Valeur à

(		usine		configurer

P0		02   		02	Mode de fonctionnement "Séquentiel"

(

P1   		02    		02	Entrée sécurité barre palpeuse

(

P2   		00    		00

(

P3   		00    		04	Action de sécurité à la descente (arrêt puis ré-ouverture)

(

P4   		01    		01

(

P5   		03    		03	Auto-test

(

P6   		00    		00

(

P7   		00    		00

Programmation des télécommandes

P8		00

Ouverture

Stop

Fermeture

Mode séquentiel :  Enregistrer le code (Axroll peut enregistrer un maximum de 32 canaux)

Télécommande

Boîtier récepteur radio

3 secondes

Appui

Maintenu	- -

Effacement des télécommandes (si besoin)

P9                     00             3 secondes

- -

L’effacement de toutes les télécommandes s’effectue par un appui

maintenu de 3 secondes sur la touche "+" jusqu’à apparition des tirets"- -"

Paramétrages des temps de fonctionnement

Temps de fonctionnement du moteur :

t0	80	20	20 secondes pour hauteur de porte inférieure à 2500mm

(

Temps de refermeture de la porte

t1	05		Paramètre inactif en mode séquentiel

(

Temps d’attente avant ré-inverseur du moteur

t2	00	00	Chaque impulsion sur la touche "+" ou "-" modifie le temps de 1 seconde.

(			Mettre 00 la porte se ré-ouvre dès la détection d’un obstacle.

Temps d’éclairage de zône après fin de cycle

t3	02		Chaque impulsion sur la touche "+" ou "-" modifie le temps de 1 minute (maximum 10 mn)

Revenir au paramètre C1 avec la touche "(", la porte est en état de fonctionnement.

# Text boxes

+

- ¨¨

+

+

-

i