- Menu

- Espace client

- Aide et contact

- Boutique

- Identifiez-vous

Aide et contactParticuliers | Professionnels

Haut du formulaire

besoin d'aide sur vos services...

Bas du formulaire

Haut du formulaire

Bas du formulaire

- Livebox

- TV / décodeur

- mobile / tablette

- clé / domino

- téléphone

- objets connectés

- ordinateurs

- assistance commerciale

- accueil

- Livebox 4

Consulter une autre fiche technique

# Fiche technique Livebox 4

## Retrouvez toutes les caractéristiques de votre équipement Livebox 4.

- Présentation

- Tous les tutoriels

- Contenu du coffret

- Versions logicielles

- Visuels

vue avant de la Livebox 4

1

emplacement disque dur Orange

2

écran avec détecteur de proximité

Permet d’allumer l’écran en passant la main à proximité.

3

bouton Information

Allume l’écran de la Livebox 4. Affiche les informations sur le fonctionnement de la Livebox 4.

Appuyez successivement sur le bouton pour le détail des services : internet, wifi, téléphone et stockage.

4

bouton wifi

Permet d’activer ou de désactiver le wifi de la Livebox 4.

Un premier appui indique l'état du wifi : actif ou non.

Le second appui change l'état du wifi.

5

bouton d’association WPS

Pour connecter facilement un équipement wifi.

Ce bouton permet également l'association des téléphones DECT.

vue arrière de la Livebox 4

1

bouton marche-arrêt

Permet d’allumer ou d’éteindre la Livebox 4. Lorsque la Livebox 4 est éteinte, les services liés à la Livebox 4 (internet, téléphone par internet, TV…) ne fonctionnent pas.

2

prise DSL (orange)

Permet de raccorder la Livebox 4 à une prise téléphonique pour accéder à Internet.

3

alimentation

N’utilisez que le bloc d’alimentation fourni avec la Livebox 4.

4

prises USB

Pour raccorder des périphériques en USB comme une clé USB, un disque dur ou une imprimante.

5

prises Ethernet

Pour connecter un ordinateur, un décodeur TV, un Liveplug… à l'aide d'un câble Ethernet

6

prise Fibre

Pour brancher un boîtier fibre optique (uniquement pour les abonnés La fibre).

7

emplacement adaptateur Fibre

Pour insérer un adaptateur Fibre (uniquement pour les abonnés Fibre)

8

prise téléphone (verte)

Permet d’utiliser le téléphone par internet.

9

bouton de remise à zéro

Permet la remise à zéro de la Livebox 4.

partagez

##### Assistance Orange

  - Tester et dépanner vos services

  - Infos incidents nationaux

  - Panne de réseau mobile

  - Panne du téléphone fixe dans votre quartier

  - Vos dossiers dépannage en cours

##### Pratique

  - Suivi de commande

  - Suivi de remboursement

  - Déménagement

  - Boutique Orange

##### Orange à votre service

  - Trouver une boutique

  - Des experts à vos côtés

  - Orange s'engage

  - Bien prendre en main vos services

  - Assistance Pro

Contacter OrangeBoutique en ligneForum d'entraide

Informations légalesDonnées personnellesLes cookiesPublicitéInternet +Signaler un contenu© Orange 2018

Contact